# Exercise
Consider the following CNN:
1. An input layer withe 32x32x3
2. A first Convolutional layer 1 with F=5, S=1, P=0 with 8 filters
3. A Pooling layer 1 with F=2 and S=2
4. A Convolutational Layer 2 with F=5, S=1, P=0 with 16 filters
5. A Pooling layer 2 with F=2 and S=2
6. A Full Connected layer 1 with 120 neurons
7. A Full Connected layer 2 with 84 neurons
8. Finally a final Output layer with 10 units that uses Softmax
# Càlcul de Volums de sortida i Número de paràmetres
## Layer d’entrada
La imatge d’entrada és una imatge de 32×32×3 (3 canals de RGB).
## Convolutional Layer (Conv Layer 1)
### Càlcul del volum
- Filter size F=5 (cada filtre és de 5x5)
- Stride S=1.
- Padding P=0 (no hi ha padding).
- Número de filtres = 8, vol dir que es generaran 8 activation maps de sortida.
Per tant, amb la fórmula tenim (W−F+2P)​/S+1 tenim el volum =(32−5+2×0)/1​+1=28.
Per tant, la sortida del volum és 28×28. Com que tenim 8 filtres, llavors 28x28x8.
### Càlcul de Número de Paràmetres
Tenim 8 filtres de 5x5x3 per tant es necessiten 8x(5x5x3)=600 weights i per cada filtre necessitem 1 bias, per tant, en total tenim 608 paràmetres.
## Pooling Layer (Pooling Layer 1)
### Càlcul del volum
- Filter size F=2.
- Stride S=2.
Aquestes layers redueixen l’entrada en altura i amplada no en profunditat. Amb la fórmula (W−F)/S​+1, tenim el volum =(28−2)​/2+1=14.
Per tant la sortida és: 14×14×8, pq mantenim la profunditat.
### Càlcul de Número de Paràmetres
Les layers de pooling no tenen weights ni bias, fan càlculs de màxim o la mitja entre les caselles de l’entrada.
## Convolutional Layer (Conv Layer 2)
### Càlcul del volum
Tenim una entrada de 14x14x8.
- Filter size F=5
- Stride S=1.
- Padding P=0 (no hi ha padding).
- Número de filtres = 16, vol dir que tindrem 16 Activation Maps de sortida
Per tant,  Amb la fórmula tenim (W−F+2P)​/S+1 tenim el volum (14-5+0)+1 = 10.
Per tant la sortida és: 10×10×16.
### Càlcul de Número de Paràmetres
Tenim 16 filtres de 5x5x8 per tant es necessiten 16x(5x5x8)=3200 weights i per cada filtre necessitem 1 bias, per tant, en total tenim 3216 paràmetres.
## Pooling Layer (Pooling Layer 2)
### Càlcul del volum
Tenim una entrada de 10x10x16.
- Filter size F=2.
- Stride S=2.
Aquestes layers redueixen l’entrada en altura i amplada no en profunditat. Amb la fórmula (W−F)/S​+1, tenim el volum =(10-2)​/2+1=5.
Per tant la sortida és: 5×5×16, pq mantenim la profunditat.
### Càlcul de Número de Paràmetres
Les layers de pooling no tenen weights ni bias, fan càlculs de màxim o la mitja entre les caselles de l’entrada.
## FC1 (Aplanar l’entrada)
L’entrada és de 5x5x16 i tenim 120 neurones disponibles.
Per tant la sortida és de 120.
### Càlcul de Número de Paràmetres
Per aplanar l’entrada necessitem un vector de posicions igual que l’entrada, per tant de 16 posicions.
A l’aplanar la matriu d’entrada amb el vector tenim un vector sortida de 5x5x16= 400 posicions.
Per tant cada neurona rebrà 400 entrades, per tant necessita 400 weights i 400 biases, això implica 400x12+120 paràmetres = 48120 paràmetres.
### FC2
Aquesta és una layer connectada completament a l’anterior de 120, i tenim 84 neurones com a sortida.
Per tant la sortida és de 84.
Cada neurona necessita 120 weights i 120 biases, per tant, en total tenim 120x84 + 120 = 10164.
### Output Layer
La sortida té 10 neurones, per tant 10.
### Càlcul # Params
Aquesta és una layer connectada completament a l’anterior de 84, i tenim 10 neurones com a sortida.
Cada neurona necessita 84 weights i 84 biases, per tant, en total tenim (10x84) + 10 = 850